Технический паспорт многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Нижний Новгород, ул. Таганская__

дом № ___8_____, корп. ____3__.

Управляющая организация ___ТСЖ «Таганский дворик»

Конт. Тел. _89503503929____________

Дата составления ___октябрь 2013г.__________________

Раздел I. Общие сведения о жилом доме.

1.1. Общие сведения о жилом доме.

Серия, тип проекта: ____________Р 176240904\161____________

Инвентарный номер: __6844______________________________

Год постройки:_______2008г.________________________________

Год проведения реконструкции: ____________нет_______________

Год проведения капитального ремонта: ________нет_____________

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий строительный объем | м3 | 40457 |
| 2 | Площадь всего здания | м2 | 9779,4 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3 | жилой части здания | м2 | 7221,8 |
| 4 | нежилых помещений (функционального здания) | м2 | 604,1 |
| 5 | Количество лестниц | ед. | 3 |
| 6 | Количество этажей наименьшее | ед. | 10 |
| 7 | Количество этажей наибольшее | ед. | 10 |
| 8 | Количество подъездов | ед. | 3 |
| 9 | Количество зарегистрированных | чел. | 187 |
| 10 | Количество лицевых счетов | шт. | 159 |
| 11 | Мансарды | ед. | нет |

1.2. Сведения о капитальном ремонте МКД.

| Год проведения работ | Вид работ | Количество | Еденица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010г. | Облицовка цемент. пола лестничных клеток, общих коридоров керам. плиткой | 905 | м2 |
| 2011г. | Декоративный ремонт стен и потолка МОП в подъездах ( частичная штукатурка, водоэмульсионная окраска) | 2670 | м2 |
| 2011г | Замена деревянных тамбурных подъездных дверей на пластиковые | 3 | шт. |
| 2012г | Облицовка цемент. пола лестничных клеток керам. плиткой | 245 | м2 |
| 2012г. | Облицовка стен 1-х этажей и подъездных тамбуров плиткой | 140 | м2 |
| 2012г. | Декоративный ремонт стеновых панелей МОП в подъездах (водоэмульсионная окраска) | 1400 | м2 |

1.3. Характеристика жилых помещений.

Отдельные квартиры

| Количество комнат | Количество квартир (ед.) | Общая площадь квартир (м2) | Жилая площадь квартир (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84 | 2980,1 | 1527,7 |
| 2 | 50 | 2655,0 | 1463,2 |
| 3 | 20 | 1586,7 | 934,6 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 и более |  |  |  |

Коммунальные квартиры

| Количество комнат | Количество квартир (ед.) | Количество коммунальных комнат в квартире (ед.) | Жилая площадь квартир (коммунальных комнат) (м2) | Общая площадь квартир (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | нет |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 и более |  |  |  |  |

Общежития

Количество комнат в общежитии (ед.): _________нет_____________

Общая площадь общежитий (м2): __________________________________

Жилая площадь общежитий (м2): __________________________________

1.4. Характеристика нежилых помещений.

1.4.1. Встроенные нежилые помещения.

Количество (ед.): _________5_________________________

Общая площадь (м2): _______481,4____________________

1.4.2. Места общего пользования.

Лестничные марши и площадки (м2): ___________1602,8___________

Коридоры мест общего пользования (м2): ________579_____________

1.4.3. Специальные помещения.

Площадь офисных помещений (м2): _______25____________

Площадь технических помещений (теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т. п. (м2): _______73,1__________

1.4.4. Другие помещения.

Площадь прочих помещений (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей и т. д. (м2): __________________нет_______________

1.4.5. Помещения специального назначения.

Площадь убежищ (м2): ________________нет_______________________

Площадь подвалов (м2): ________________305,9____________________

Количество металлических дверей в убежище (ед.): _________нет______

1.5. Эксплуатационные показатели общего имущества.

Уборочные площади общего имущества МКД (м2): ______2182______________

Придомовая территория (м2): ______2409,5__________

в том числе:

с усовершенствованным покрытием - асфальт, всего (м2):___1806,5_____

 механизированная уборка – 1240,5

 ручная уборка - 566

- с неусовершенствованным покрытием, всего (м2):______нет____

 механизированная уборка

 ручная уборка

- без покрытия , всего (м2):___________нет_____

 механизированная уборка

 ручная уборка

- газоны (м2): ____603______

Раздел II. Экспликация земельного участка.

2.1. Общие сведения.

Общая площадь земельного участка по документам (м2):____________________

Кадастровый номер земельного участка: _________________________________

Дата постановки на кадастровый учет: ___________________________________

Общая площадь участка по фактическому использованию (м2):_____3787,3____

в том числе:

застроенная, всего (м2): ______________1377,8______

незастроенная, всего (м2): ____________2409,5_______

в том числе:

твердые покрытия, всего (м2): ____1806,5_

в том числе:

проезды (м2): ________1240,5______

тротуары (м2): ______439__________

прочие.(м2)отмостки: ___127_____

площадки, всего (м2): __________нет_

детские (м2): ______________________________________________

спортивные (м2): ___________________________________________

прочие (м2): _______________________________________________

зеленые насаждения (м2): ___603___

скверы (м2): _______________нет____

газоны с деревьями (м2): ________603________

прочие (м2): __________нет________________

Раздел III. Инженерное оборудование.

3.1. Отопление.

3.1.1.  Общие сведения.

 центральное - да

 автономная котельная

 печное

 квартирный котел

 отсутствует

Коллективный ПУ и УУ

 установлен прибор коллективного учета - да

 установлен узел управления - да

3.1.2. Система отопления.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина розлива | м | 330 |
| 2 | Количество стояков | ед. | 83 |
| 3 | Длина стояков в подвалах | м | 2147 |
| 4 | Длина стояков в квартирах | м | 2241 |
| 5 | Количество конвекторов на лестничных клетках | ед. | 6 |
| 6 | Количество радиаторов в квартирах | ед. | - |
| 7 | Запорно регулирующая арматура | ед. | 211 |
| 8 | Теплоизоляция | м2 | 260 |
| 9 | Калориферы стальные | ед. | - |
| 10 | Конвекторы в квартирах | ед. | 830 |
| 11 | Шаровые краны в квартирах | ед. | 830 |
| 12 | задвижки | ед. | 20 |
| 13 | Элеваторы | ед. | 4 |
| 14 | Короба | ед. | нет |
| 15 | Количество теплоцентров | ед. | 3 |

3.2. Холодное водоснабжение.

3.2.1.  Общие сведения.

 центральное

 отсутствует

Коллективный ПУ и УУ

 установлен прибор коллективного учета

3.2.2. Количественные характеристики.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина розлива | м | 74 |
| 2 | Количество стояков | ед. | 22 |
| 3 | Длина стояков в подвале | м | 135 |
| 4 | Длина стояков в квартирах | м | 511 |
| 5 | Длина разводки в квартирах | м | 462 |
| 6 | Вентили латунные | ед. | 223 |
| 7 | Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| 8 | Количество вентилей в подвале | ед. | 45 |

3.3. Горячее водоснабжение.

3.3.1.  Общие сведения.

 центральное (открытая система)- да

 центральное (закрытая система)

 автономная котельная

 квартирный газовый водонагреватель

 квартирный малолитражный котел

 печное

 отсутствует

Коллективный ПУ и УУ

 установлен прибор коллективного учета - да

 установлен узел управления

3.3.2. Количественные характеристики.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина розлива | м | 148 |
| 2 | Количество стояков | ед. | 30 |
| 3 | Длина стояков в подвале | м | 130 |
| 4 | Длина стояков в квартирах | м | 840 |
| 5 | Длина разводки в квартирах | м | 462 |
| 6 | Количество задвижек | ед. | 6 |
| 7 | Количество вентилей в подвалах | ед. | 41 |
| 8 | Длина стояков на тех. этаже | м. | 580 |

3.4. Канализация.

3.4.1.  Общие сведения.

 центральное - да

 отсутствует

3.4.2. Количественные характеристики.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина канализационных труб в подвалах | м | 115 |
| 2 | Длина канализационных стояков в подвалах | м | 142 |
| 3 | Количество стояков | шт | 22 |
| 4 | Длина стояков | м | 616 |
| 5 | Количество крышек ревизий | ед. | 15 |
| 6 | Длина канализационных стояков на тех. этаже | м. | 388 |

3.5. Электроснабжение.

3.5.1.  Общие сведения.

 центральное - да

Коллективный ПУ и УУ

 установлен прибор коллективного учета – да

3.2.2. Количественные характеристики.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водно-распределительное устройство | шт | 2 |
| 2 | Количество групповых щитков в подвале | шт | 4 |
| 3 | Количество щитков | шт | 40 |
| 4 | Длина сетей коммунального освещения | м | 1116 |
| 5 | Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 120 |
| 6 | Количество счетчиков, всего | шт. | 167 |
| 7 | в том числе двухтарифных | шт. | 154 |
| 8 | Количество номерных знаков | шт |  |
| 9 | Количество светильников дневного света | шт. | 3 |
| 10 | Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 260 |
| 11 | Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
| 12 | Количество выключателей | шт. | 180 |

3.6. Газоснабжение.

3.6.1.  Общие сведения.

 центральное- да

 отсутствует

Длина сетей газоснабжения (м): ________________1167,0________

3.7. Вентиляция, водостоки, мусоропровод.

3.7.1. Вентиляция

 приточная

 вытяжная

 приточно-вытяжная - да

 отсутствует

3.7.2. Водостоки

 наружные

 внутренние - да

 отсутствуют

3.7.3. Мусоропроводы

- Общие сведения.

 мусоропроводы - з

 отсутствуют

- Приемо-загрузочные клапаны

 квартирные

 обособленные помещения на лестничной клетке

 лестничная клетка – 15 шт.

- Характеристики мусоропровода

площадь мусороприемных камер (м2): ______16,9__

объем мусороприемных камер (м3): __________44___

количество стволов (ед.): _______3____________

количество приемо-загрузочных камер (ед.): ___3__

Раздел IV. Специальное инженерное оборудование.

4.1. Общие сведения.

Лифт (шт.): ____________3________________________

в том числе:

с открывающимися дверями (шт.): _________________________________

с раздвижными дверями (шт.): ________________3______

 АППЗ (система автоматической противопожарной системы дома) - нет

 Объединенные диспетчерские системы - да

 Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) - да

 Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) - да

 Антенны коллективного пользования - да

 Кабельное ТВ - да

 Подключение к компьютерным сетям - да

4.2. Общие сведения о лифте.

Количество лифтов (шт.): _____3___________

Адрес, номер диспетчерской: ___________________________________________

____________________________________________________________________

| Лифт в подъезде № | Грузоподъемность (кг) | Кол-во остановок | Шахта лифта | Год ввода лифтов в эксплуатацию | Год реконструкции | Год модернизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630 | 10 |  | 2008 | нет | нет |

V. Общие показатели конструктивных элементов,

инженерных систем и их частей в составе общего имущества.

5.1. Фундаменты. Стены. Перегородки. Перекрытия.

5.1.1. Фундаменты.

Тип фундамента:  столбчатый

 сплошной -да

 сборный

 ленточный

 отсутствует

Площадь цоколя – кирпич «Besser»(м2): _______176,2__

Площадь отмостки (м2): _____127________

Объем фундамента (м2/м3): ____1164,6___

5.1.2. Стены и перегородки.

Тип стен:  кирпичный - да

 монолит

 панельный

 другой тип

Площадь стен (м2): ______5149,4_____

Площадь перегородок (м2):___21618__

5.1.3. Перекрытия

Тип перекрытия:  деревянные

 железобетонные - да

 смешанные

Площадь перекрытия:

междуэтажных (м2): ___________________________________

подвальных (м2): ______1024,3____			чердачных (м2): _______________________________________

5.2. Полы и проемы.

5.2.1. Полы.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь цементных полов на лестничных клетках | м2 | нет |
| 2 | Площадь плитки ПВХ | м2 | нет |
| 3 | Площадь полов из керамической плитки | м2 | 1150 |
| 4 | Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | нет |
| 5 | Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | м2 | 17,6 |
| 6 | Площадь полов в приямках | м2 | 28,5 |
| 7 | Площадь полов в машинных отделениях | м2 | 10,5 |

5.2.2. Проемы.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество оконных проемов | шт | 99 |
| 2 | Площадь оконных проемов | м2 | 111,6 |
| 3 | Количество дверных проемов | шт | 44 |
| 4 | В том числе металлических | шт | 41 |
| 5 | Площадь дверных проемов | м2 | 107,8 |
| 6 | В том числе металлических | м2 | 100,6 |
| 7 | Площадь остекления (2-х камер. Блоки) | м2 | 69\ 132,6 |
| 8 | Площадь подоконных досок | м2 | нет |
| 9 | Скобяные изделия |  | 198 |
| 10 | Количество подвальных окон | м2 | 11 |
| 11 | Площадь подвальных окон | м2 | 6,1 |
|  | в том числе: |  |  |
| 12 | Слуховые окна | м2 | 1,7 |
| 13 | Вентиляционные окна | м2 | 4,4 |
| 14 | Метал. решетки на предмаш. отделения | м2 | 11,4 |

5.3. Кровля.

Кровля: скатная крыша

 плоская крыша

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь кровли металлической | м2 | - |
| 2 | Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 1146,3 |
| 3 | Площадь кровли из штучных материалов | м2 | - |
| 4 | Площадь обрешетки кровли | м2 | - |
| 5 | Количество стропильных ног | ед | - |
| 6 | Длина металлического открытия парапета | м | 198,5 |
| 7 | Количество колпаков на вентканалах | ед | - |
| 8 | Количество вентканалов | ед | 36 |
| 9 | Количество флогарок на канализационных стоках | ед |  |
| 10 | Количество лазов на кровлю | ед | 3 |
| 11 | Количество выходов на чердак | ед | 3 |
|  | Количество продухов на чердаке | ед | 43 |
| 12 | Количество козырьков | ед | 3 |
| 13 | Площадь козырьков | ед |  |
| 14 | Желоба | ед | 6 |
| 15 | Количество водосточных труб | шт | - |
| 16 | Водосточные трубы | м | - |
| 17 | Свесы | м | 6 |
| 18 | Водоотводящие стояки | м | 200 |
| 19 | Водоотводящие лотки и отводы от здания | м | - |
| 20 | Защитные ограждения | м | 160 |

5.4. Отделка внутренняя.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь стен и потолков для клеевой окраски МОП | м2 | 2670 |
| 2 | Площадь стен для масляной окраски МОП | м2 | 2991 |
| 3 | Площадь поверхности труб | м2 |  |
| 4 | Площадь поверхности радиаторов в МОП | м2 | 4,0 |
| 5 | Площадь решеток на лестничных маршах | м2 |  |
| 6 | Площадь решеток оконных ограждений | м2 | нет |
| 7 | Площадь сетки шахт лифтов | м2 | нет |
| 8 | Площадь почтовых ящиков | м2 | 4,8 |
| 9 | Площадь торцов на лестничных маршах | м2 |  |
| 10 | Площадь нижних поверхностей лестничных маршей | м2 | - |
| 11 | Площадь оконных рам МОП | м2 | 199,8 |

5.5. Фасады.

5.5.1. Площадь штукатурки (арка), всего (м2): _______231__

в том числе:

лицевой фасад (м2): _______нет_______

дворовой фасад (м2): _______нет__________

торцевая часть (м2): _________нет_________

5.5.2. Площадь облицовки, всего (м2): ___________________________________

в том числе:

лицевой фасад (м2): ______________________________________________

дворовой фасад (м2): _____________________________________________

торцевая часть (м2): ______________________________________________

5.5.3. Фактурный и окрасочный слой,  всего (м2): _________231______

в том числе:

лицевой фасад (м2): ______________нет_

дворовой фасад (м2): ___________нет_____

торцевая часть (м2): ____________нет______

5.5.4. Балконы, лоджии, эркеры, крыльца (м2): ____________________________

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 |  |
| 2 | Парапеты | м |  |
| 3 | Карнизы | м |  |
| 4 | Пояса | м |  |
| 5 | Тяги | м |  |
| 6 | Открытия окон | м |  |
| 7 | Ограждения | м |  |
| 8 | Длина стыков стеновых панелей | м |  |

5.6. Благоустройство.

| №п.п. | Показатель | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное покрытие, всего | м2 | 1679,5 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2 | Внутридворовые проезды | м2 | 1240,5 |
| 3 | Тротуары | м2 | 439 |
| 4 | Покрытия замощенные | м2 |  |
| 5 | Количество лестничных указателей | шт |  |
| 6 | Количество скамеек | шт |  |
| 7 | Ограждение газонов | м |  |
| 8 | Балансовая восстановительная стоимость | руб. |  |
|  | Детское оборудование: |  | нет |
| 9 | буны | шт |  |
| 10 | домики | шт |  |
| 11 | качели | шт |  |
| 12 | песочницы | шт |  |
| 13 | скамейки | шт |  |
| 14 | шведские стенки | шт |  |
| 15 | ограждения газонов детских площадок | шт |  |
| 16 | прочее | шт |  |

VI. Энергетические показатели МКД.

6.1. Температурные условия.

6.1.1. Средняя температура:

внутри квартир (помещений) за отопительный период (С): ____________

6.1.2. Температура внутреннего воздуха:

для расчета систем отопления, вентиляции (С): ______________________

6.1.3. Расчетная температура:

внутреннего воздуха для расчета теплозащиты (С): ___________________

6.1.4.  Расчетная температура:

наружного воздуха (С): ___________________________________________

6.1.5. Средняя температура:

наружного воздуха за отопительный период (С): ______________________

6.1.6. Продолжительность отопительного периода (сут): ____________________

6.1.7. Градусо-сутки:

отопительный период (С*сут): _____________________________________

6.2. Энергопотребление.

6.2.1. Тепловая энергия (МВт*ч/год): ____________________________________

в том числе:

на отопление и вентиляцию за отопительный период (МВт*ч/год): ___________

за горячее водоснабжение (МВт*ч/год): __________________________________

6.2.2. Природный газ (тыс. м3/год): ______________________________________

6.2.3. Водопроводная вода (тыс. м3/год): _________________________________

6.2.4. Электрическая энергия (МВт*ч/год): _______________________________

в том числе:

на общедомовое освещение (МВт*ч/год): ________________________________

на лифтовое оборудование (МВт*ч/год): _________________________________

на отопление и вентиляцию (МВт*ч/год): ________________________________

на водоснабжение и канализацию (МВт*ч/год): ___________________________

6.3. Состояние приборов учета.

| № п.п. | Ресурс | Количество вводов в здание (шт) | Количество приборов (шт) | Установлено по договору (шт) | Договор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электроэнергия |  |  |  | номер |  |
|  |  |  |  |  | дата |  |
|  |  установка не требуется |
|  | Примечание (причина): |

| 2 | тепловая энергия |  |  |  | номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |  |
|  |  установка не требуется |
|  | Примечание (причина): |

| 3 | ГВС |  |  |  | номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |  |
|  |  установка не требуется |
|  | Примечание (причина): |

| 4 | ХВС |  |  |  | номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |  |
|  |  установка не требуется |
|  | Примечание (причина): |

| 5 | газоснабжение |  |  |  | номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |  |

6.4. Удельные расходы энергоносителей.

|  | Единица измерения | Фактически в данном году | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия: | кВт*ч/м2 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| На отопление и вентиляцию за отопительный период | кВт*ч/м2 |  |  |
| За горячее водоснабжение | кВт*ч/м2 |  |  |
| Электрическая энергия | кВт*ч/м2 |  |  |
| Природный газ | м3/м2 |  |  |
| Водопроводная вода | м3/м2 |  |  |
| Удельная эксплуатационная энергоемкость | кВт*ч/м2 |  |  |
| Удельная тепловая характеристика здания | Вт/[м3*с] |  |  |

Примечание: Удельные расходы определяются на 1 кв. м. общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.

6.5. Энергетические нагрузки.

Установленная мощность систем инженерного оборудования:

| № п.п. |  | ед. изм. | Фактический в данном году | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1. | Тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |
|  | отопление | кВт*Гкал/час |  |  |
|  | горячая вода | кВт*Гкал/час |  |  |
|  | принудительная вентиляция | кВт*Гкал/час |  |  |
|  | воздушно-тепловые завесы | кВт*Гкал/час |  |  |
| 6.5.2. | Электрическая мощность, в том числе: |  |  |  |
|  | общедомовое освещение | кВт |  |  |
|  | лифтовое оборудование | кВт |  |  |
|  | вентиляция | кВт |  |  |
|  | Прочее (насосы системы отопления, водоснабжения, другое) | кВт |  |  |
| 6.5.3. | Среднестатистический за отопительный период расход тепла на ГВС | кВт*[Гкал/ч] |  |  |
| 6.5.4. | Среднее суточные расходы: |  |  |  |
|  | природного газа | м3/сут |  |  |
|  | холодной воды | м3/сут |  |  |
|  | горячей воды | м3/сут |  |  |
|  | электроэнергии | кВт*ч/сут |  |  |
| 6.5.5. | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии: |  |  |  |
|  | на отопление | Вт/м2 |  |  |
|  | на вентиляцию | Вт/м2 |  |  |
| 6.5.6. | Удельная тепловая характеристика здания | Вт/[м3*с] |  |  |

Руководитель управляющей организации: